## Slide 1
面包板电子实践
复旦大学 芯创讲师团
2025年5月
——电容充放电显示器

## Slide 2
实验简介
电容充放电显示器：本实验旨在带领同学们探究电容这一元器件的工作原理，指导同学们亲手搭建一个利用小灯泡展示电容充放电过程的电路。
实验目标：依据装配图将导电胶带和元器件连成电路，实现电容充放电显示效果。
实物图

## Slide 3
认识电容

## Slide 4
元器件基础
电容
能够储存电荷和电能。其储存的电荷量与电容两端的电压成正比，即Q=CV。电容越大，在相同电压下储存的电荷量越多，储存的电能也越多。
“通交流、隔直流”，能随交流信号的不同频率而改变容抗大小。
电容的标准单位是F(法拉)，1F=106μF(微法)=1012pF (皮法)
瓷片电容：
瓷片电容不区分正负极，目前多采用3位数字表示其容量。其中前两位表示为有效数字，第3位表示10的幂数，单位为pF(皮法)，如“103”代表104(10×103)pF。 一般瓷片电容耐压值为50V
实物图
原理图
装配图
什么是pF (m, u, n, p, f)

## Slide 5
元器件基础
电容
电解电容：
电解电容是有极性的，带“+”的一端是正极，另一端是负极。
新的电解电容的引脚是1长1短，长引脚的是正极，短引脚的是负极。同时在外壳上印有“-”标记的引脚是负极。 实验中电解电容耐压值为16V或以上。
注意！
接反会有安全隐患哦！
实物图
原理图
装配图
请挑出一个标有
“470uF”的电解电容

## Slide 6
电容充电
RC回路
充电过程：当开关S1闭合，S2断开时，电容器的两个极板分别与电源的正负极相连，与电源正极相连的金属极板上的自由电子在电源电压作用下，形成电流流向与电源负极相连的金属极板。此时，与电源正极相连的金属极板失去电子逐渐积累正电荷，而与电源负极相连的金属极板获得电子逐渐积累负电荷，两金属板携带的正负电荷数始终保持大小相等，方向相反，直到极板间的电压与电源电压相等，充电结束，这个过程将电源的电能转化为电容器的电能并储存起来。
UC:电容电压
U: 电源电压
R: 回路电阻
C: 回路电容

## Slide 7
电容放电
RC回路
放电过程：当开关S1断开，S2闭合时，由于充电后的电容器两个金属极板积累了相反的电荷，会在电路中形成电压。负电荷在电压的作用下，向带正电的金属极板上移动，形成电流，电容器开始放电，随着电荷的中和，电路中的电压差越来越小，电流越来越低，当所有电荷中和过程结束，金属板不再带电，电压减少为 0，电容器放电完毕。

## Slide 8
电容充放电电路制作

## Slide 9
元器件基础
电容
电解电容：
电解电容是有极性的，带“+”的一端是正极，另一端是负极。
新的电解电容的引脚是1长1短，长引脚的是正极，短引脚的是负极。同时在外壳上印有“-”标记的引脚是负极。 实验中电解电容耐压值为16V或以上。
注意！
接反会有安全隐患哦！
实物图
原理图
装配图
请挑出一个标有
“470uF”的电解电容

## Slide 10
电容充放电电路制作
电容充放电电路装配图
470uF
长引脚为正极， 短引脚为负极。
正极在上，负极在下。

## Slide 11
元器件基础
电阻
色环电阻：在电阻封装上（即电阻表面）涂上一定颜色的色环，来代表这个电阻的阻值，常见类型为四色环和五色环。
四色环：前两环分别代表阻值的两位有效数，第三环代表10的幂数，第四环代表误差。
五色环：前三环分别代表阻值的三位有效数，第四环代表10的幂数，第五环代表误差。
以五色环表示法为例，“棕、黑、黑、黑、棕”= 100Ω电阻，误差±1%
原理图
实物图
请挑出阻值为 1kΩ的电阻
装配图

## Slide 12
电容充放电电路制作
电容充放电电路装配图
2个1kΩ电阻

## Slide 13
元器件基础
二极管
二极管是由导电能力介于导体和绝缘体之间的物质制成的器件，故而称之为半导体二极管。半导体二极管由1个PN结构成，具有单向导电的特性。
普通二极管
发光二极管
在管身的一端印有黑色圆环，表明该端引脚是负极，另一端是正极。 最大工作电流为75mA。 正向压降0.7V，反向压降100V。
长引脚的是正极，短引脚的是负极。 建议工作电流为5~10mA。 反向压降较小，不可反接。
实物图
原理图
装配图
实物图
原理图
装配图
请挑出一个红色发光二极管和一个绿色发光二极管

## Slide 14
电容充放电电路制作
电容充放电电路装配图
2个发光二极管
长引脚为正极， 短引脚为负极。
长引脚在上， 短引脚在下。
长引脚在左， 短引脚在右。

## Slide 15
元器件基础
正极符号
接地符号
(负极符号）
电源
电池盒+1.5V电池4节
实物图
原理图
装配图
或
正极
负极
正极
负极
红色 正极
黑色 负极
注：单节电池有凸起侧为正极，平整侧为负极。装入电池盒时负极与弹簧相连。

## Slide 16
电容充放电电路制作
电容充放电电路装配图
电源
红线（正极）在上， 黑线（负极）在下。
先不要装最后一节电池！

## Slide 17
电容充放电电路制作
电容充放电电路装配图
用导电胶带顺着图案把电路连起来。
注意：
在标有开关的地方将胶带向内折叠，避免与下方胶带粘上。
连好电路后再装上最后一节电池！

## Slide 18
电容充放电电路原理讲解
原理图

## Slide 19
电容串并联计算

## Slide 20
电容串并联计算
电容并联
①V1 = V2 = V，
C1 = C2 = C，
Q1 = Q2 = CV；
②Q’ = Q1 + Q2
= 2CV；
③C’ = Q’ / V
= 2CV / V
= 2C
Q1
Q2
Q’
C’

## Slide 21
电容串并联计算
电容串联
Q = CV = It
I
①同一支路I相同，
Q1 = Q2 = It
= C1V1 = C2V2；
②C1 = C2 = C时，
V1 = V2 = 0.5V；
③Q’ = Q1 = Q2
= 0.5 CV，
C’ = Q’ / V
= 0.5CV / V
= 0.5C
Q’
C’
Q1
Q2
I
I

## Slide 22
THANK YOU